«Утверждаю»

Заместитель директора

по производству Филиала

ТОО МНК «КазМунайТениз»

в городе Актау

___________Сарбаев А.С.

«___» ____________2020г.

.

Технологическая спецификация на закуп

задвижки (ЗМС 65х350 в комплекте)

- Общая характеристика и описание товара

Задвижка предназначена для перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных, насосных и нагнетательных скважин, эксплуатирующийся в условиях умеренного и холодного климатических районов.

Технические характеристики

- Обозначение – ЗМС-65х350;

- Диаметр, Ду – 65мм;

- Давление, Ру – 350атм;

- Рабочая среда – нефтепродукты;

- Температура рабочей среды, °C – от -70 до 60;

- Вид управления – ручное;

- Присоединение к трубопроводу – фланцевое;

- Материал корпуса изделия – легированная сталь;

Присоединительные размеры фланцев

- Функциональное назначение – запорно регулирующая арматура.

- Наружный диаметр  D, - 195мм

- Диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки – 160мм

- Диаметр отверстия под шпильки d - 22мм

- Средний диаметр канавки под прокладку - 90мм

2. Условия и срок поставки

2.1. Количество – 25 штук.

2.2. Срок поставки – 45 календарных дней со дня подписания договора.

Условия и место поставки: DDP (Incoterms 2010), ст. Опорная (склад Филиала ТОО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» в городе Актау).

Примечание: стоимость Товара должна включать расходы по его упаковке, маркировке, а также расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и другие расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой Товара. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, сертифицирован соответствующим стандартам, применяемым в Республике Казахстан.

3. Сопроводительная документация (при осуществлении поставки)

3.1. Паспорт изделия.

Начальник ПТО                                              Сарыев Б.Р.